Příloha č. 5 – Další požadavky zadavatele

Standardy DISTEP

Zadavatel má požadavek na standard materiálu:

Kulové kohouty horkovodní části předávací stanice

- Přírubové PN 40 pro DN 15 až DN 50

- Přírubové PN 25 pro DN 65 až DN 200

- Materiál tělesa - uhlíková ocel P 235 GH

- Materiál koule - nerez ocel W 4301

- Materiál vřetena - nerez ocel W 4305

- Těsnění vřetene – FPM

- Stavební délky kulových kohoutů dle DIN 3202

Kulové kohouty závitové (teplá voda, vytápění)

- Pracovní teplota do 120°C

- PN 25 pro 3/8“ až 2“

- PN 16 pro 2 ½“ – 3“

- Ucpávkové provedení

Uzavírací klapka mezipřírubová PN16

- Materiál tělesa a disku - kompozit XP 160

- Materiál vřetena - nerez ocel 1.4057

Potrubí teplé vody

- Vícevrstvé trubky PP-RCT/FIBER BALAST PLUS S3,2 (4) – PN 16.

- Součinitel teplotní délkové roztažnosti vícevrstvého potrubí – 0,05 mm/m °C

Trubky ocelové bezešvé hladké

- DN 15	ø 21,3 x 2,6 mm

- DN 20	ø 26,9 x 2,6 mm

- DN 25	ø 33,7 x 3,25 mm

- DN 32	ø 42,4 x 3,25 mm

- DN 40	ø 48,3 x 3,25 mm

- DN 50	ø 60,3 x 3,25 mm

- DN 65	ø 76,1 x 3,25 mm

- DN 80	ø 88,9 x 3,6 mm

- DN 100	ø 108 x 4 mm

- DN 125	ø 133 x 4,5 mm

- DN 150	ø 159 x 4,5 mm

- DN 200	ø 219 x 6,3 mm

- DN 250	ø 273 x 6,3 mm

Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných nebo lepších řešení, které v plném rozsahu naplní výše požadované parametry.