Příloha č. 1

Popis stávajícího stavu a podrobné požadavky na předmět veřejné zakázky

„Dodávka a montáž zásobníkového ohřívače teplé vody ČSA 1981.“

Popis stávajícího stavu

V suterénních prostorách bytového domu č.p. 1981 na ul. ČSA ve Frýdku-Místku je instalováno plynové odběrné zařízení pro ohřev teplé vody pro bytové domy č.p. 1979 – 1983 na výše uvedené ulici.

Součástí plynového odběrného zařízení pro ohřev teplé vody jsou dva kusy zásobníkových ohřívačů teplé vody s intenzivním ohřevem QUANTUM Q7E – 80 – 115.

U jednoho z ohřívačů se projevila neopravitelná netěsnost pláště nádoby ohřívače. Z tohoto důvodu je ohřívač odstaven z provozu.

Podrobné požadavky na předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je:

Demontáž, odvoz a likvidace stávajícího vadného plynového ohřívače teplé vody v objektu bytového domu č.p. 1981 na ul. ČSA ve Frýdku-Místku.

Dodávka a montáž nového zásobníkového ohřívače teplé vody stejných parametrů jako stávající vadný zásobníkový ohřívač ve výše uvedeném bytovém objektu.

Cenová nabídka bude obsahovat:

- Celková cena za:

Demontáž, odvoz a likvidaci stávajícího plynového ohřívače.

Dopravu na místo montáže a montáž nového plynového ohřívače.

Napojení ohřívače na odtah spalin.

Napojení ohřívače na stávající rozvody plynu.

Napojení ohřívače na stávající rozvody elektro.

Provedení revizí (plyn, spalinové cesty, elektro).

Uvedení ohřívače do provozu za dodržení záručních podmínek (pracovníkem firmy autorizované výrobcem ohřívače).

Provádění periodických prohlídek dle návodu výrobce po dobu trvání záruky za dodržení záručních podmínek (pracovníkem firmy autorizované výrobcem ohřívače).

- Termín dodávky a montáže.